## Slide 1
ارائه نیازهای فناورانه صنعت برق (گروه صنعتی ایران ترانسفو)

## Slide 2
فهرست نیازها
بوشینگ سیلیکونی
شیرهای برنزی
کیسه هوا
فن
رزین و هاردنر مخصوص رنگ هسته ترانسفورماتور خشک

## Slide 3
فهرست نیازها
رزین و هاردنر و پودر آلومینا و پودر کوارتز
فویل آلومنیومی ترانسفورماتور خشک
باند شیشه‌ای
رول مش مخصوص ترانسفورماتورخشک
کاغذ پرس اشبان
سایر نیازها (شیر اطمينان فشار، رول خام هسته، واشر کرک رابرز، ترمومتر روغن، رله بوخهلتس، شیر تخليه مخازن، سيليکاژل، روغن نمای کنتاکت دار، قطعات برنجی -کفشک و بلت، شير فيلتر، چرخ ترانسفورماتورهای توزيع، روغن نمای هرمتيک، واشرهای لاستيکی NBR، ترمومتر سيم پيچ، بلت جوش)
رنگ آمیزی رادیاتور

## Slide 4
چرایی و دلیل مسئله
`
عدم وجود تولید کننده داخلی اقلامی نظیر ورق هسته، کاغذ های عایقی،
رزین و هاردنر ، تجهیزات حفاظتی، کیسه هوا
پراکنده بودن تولید کننده ها مثل قطعات برنجی
عدم برخورداری نمونه های داخلی از کیفیت مناسب مثل بولسن جوش، واشرهای لاستیکی
عدم تداوم تامین برخی تجهیزات مثل چرخ ترانسفورماتور
تک منبع بودن منابع تامین برخی اقلام مثل فویل آلومنیوم یا فن خنک‌کننده

## Slide 5
موانع و محدودیت‌های موجود
تحریم ها به عنوان بزرگترین محدودیت
مشکلات مربوط به حمل و نقل و بیمه از سایت تامین کننده
مشکلات مربوط به تامین و تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی
مشکلات و محدودیت‌های مربوط به انتقال ارز با توجه به محدودیت‌های بانکی
افزایش فاحش قیمت تمام شده و خارج شدن از حالت رقابتی

## Slide 6
راه‌حل های نامطلوب
تولید داخل با کیفیت پایین
تولید داخل ناپایدار
تولید داخل با مواد اولیه وابسته به خارج
تولید داخل پراکنده

## Slide 7
تشریح و تعریف مسئله
بوشینگ سیلیکونی
47
بوشینگ محل اتصال ترانسفورماتور به پست می‌باشد.
ساختار این بوشینگ‌ها به گونه‌ای است که می‌تواند جریان های بالا را تحمل کند.
بوشینگ ها جهت خنک کاری از روغن ترانسفورماتور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در بوشینگ‌های سیلیکونی به جای چینی مقره از مواد سیلیکونی استفاده می‌گردد.
استفاده از این مواد باعث کاهش وزن بوشینگ، افزایش طول عمر، استقامت مکانیکی، و جذب کمتر گرد و غبار می‌شود.
نیاز شماره 47

## Slide 8
الزامات فنی و استانداردها
ولتاژهای قابل تحمل بر اساس استاندارد:
IEC 60137
ولتاژ نامی تا: 52 kV
جریان نامی تا: 3150 A
حداکثر PD مجاز: 2 pC
تلرانسهای ابعادی طبق استاندارد:
DIN 42533 & 4 or EN 50180
جنس هسته، بدنه و فلنچ: فایبر گلاس، سیلیکون و آلومینیوم
نیاز شماره 47

## Slide 9
تشریح و تعریف مسئله
شیرهای برنزی
48
اين شيرها در اندازه‌های مختلف تهيه می‌گردد( 25، 50، 100، 125، 150، 200، 250، 300) و جنس این شیرها از آلیاژ مس، روی و قلع(برنز) است.
از نظر آب‌بندی دارای سيستم مناسبي مي‌باشند و دريچه این نوع شیرها شکل گوه‌ای و از جنس برنز است.
سيستم آب‌بندی محور به گلويي با واشر تفلني و مهره سافت کننده پشت آن تامين مي‌گردد.
نیاز شماره 48

## Slide 10
تشریح و تعریف مسئله
شیرهای برنزی
48
اين نوع شيرها به صورت خود ضامن هستند و ديگر نياز با سيستم ضامن اضافي نيست. جنس ضامن از فولاد ضد زنگ بوده و با دستگيره شير در ارتباط است.
جنس دستگيره از آلومينيوم با پوشش رنگ اپوكسي با فام قرمز است.
سيستم آب‌بندی كلاهي به بدنه شير بسيار مناسب بوده و توسط رزوه های اينچي تامين مي‌گردد.
اين نوع شيرها بدون جابجايي دسته شير در حالت باز كردن يا بستن شیر هستند.
نیاز شماره 48

## Slide 11
الزامات فنی و استانداردها
مطابق با استاندارد ITS-ME04-06
جنس فولاد زنگ نزن
آب بند کامل
دما و فشار عملکردی: 100°C و 6 bar
خود ضامن
قابلیت نصب در تمام زوایای مونتاژ
نیاز شماره 48

## Slide 12
تشریح و تعریف مسئله
کیسه هوا
49
کیسه هوا در داخل منبع انبساط با هدف جداسازی روغن ترانسفورماتور از هوای محیط اطراف در ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کیسه هوا از جنس لاستیک نایلونی (Nylon Rubber) ساخته می‌شود و تحت خلا و حرارت لبه‌های آن به همدیگر جوش داده می‌شود.
كيسه هوا تحمل فشارهای بالا از جمله اضافه فشار 1000 ميلي بار را ندارد و پاره مي‌شود.
روش هوادهي به كيسه هوا به دو صورت انجام ميگيرد:
روش خلاء همزمان منبع و کیسه و سپس هوادهی کیسه
روش خلاء منبع و کیسه و سپس هوا دهی همزمان منبع و کیسه
نیاز شماره 49

## Slide 13
کیسه هوا
ابعاد کیسه هوا بر اساس قطر و طول منبع انبساط انتخاب می‌گردد.
کیسه هوا توسط فلنج به منبع انبساط متصل می‌گردد.
کیسه هوا به صورت جوش حرارتی به فلنج اتصال دارد.
جهت جلوگیری از اعمال تنش‌های اضافی در حین نصب یا کارکرد ترانسفورماتور قلاب‌های نگهدارنده روی کیسه تعبیه می‌گردد.
جهت جلوگيری از ايجاد ترك‌های سطحي روی كيسه و مقاوم سازی آن در مقابل روغن ترانسفورماتور ، كيسه از دو طرف مقاوم مي‌گردد.
در سمت هوا از مواد ضد اوزن استفاده مي‌شود كه اين مواد موجب افزايش مقاومت كيسه نسبت به اكسيژن مي‌گردد.
در سمت روغن كيسه از مواد لاستيكي مقاوم به روغن ساخته مي‌شود به طوری كه اثر متقابل با روغن ترانسفورماتور نداشته باشد.
بسته‌بندی و نگهداری كيسه هوا مي‌بايست طوری باشد تا کمترین تنش های سطحي ناشي از خمش‌های چند مرحله‌ای در آن ايجاد گردد . در صورت عدم توجه به اين مطلب ممكن است بعد از بازگشايي كيسه ترك‌های سطحي روی آن مشاهده شود.
نیاز شماره 49

## Slide 14
الزامات فنی و استانداردها
رعایت استاندارد ITS-ME15-01
Coating: NBR
Mass of surface: 1000 g/m
جنس لایه داخلی: P.V.F
جنس لاستیک نایلونی
انواع مورد استفاده: سیلندری و مکعبی
نیاز شماره 49

## Slide 15
تشریح و تعریف مسئله
فن
50
فن ترانسفورماتور به صورت عمودی یا افقی روی رادیاتور نصب می‌گردد.
مطابق با ITS-ME12-01 سفارش و تهيه مي‌گردد.
فن در دو نوع 800 و 450 در ترانسفورماتور مورد استفاده قرار میگیرد.
ولتاژ نامی فن‌ها 400 ولت است
حداکثر جریان مصرفی برای فن ها ماکزیمم 1 و 5.2 آمپر است.
توان مصرفی فن‌ها 500وات و 2.2 کیلووات هستند.
نیاز شماره 50

## Slide 16
تشریح و تعریف مسئله
رزین و هاردنر مخصوص رنگ هسته ترانسفورماتور خشک
51
در ترانسفورماتورهای خشک توزیع، به جای روغن، فضای بین هسته و و بوبین با رزین با پایه اپوکسی و هاردنر با پایه پای آمید، آغشته میشود.
رزین و هاردنر خریداری شده متعلق به شرکت هانسمن است.
از طریق این روش هسته ترانسفورماتور عایق بندی شده و نیازی به کولینگ ندارد.
این سیستم اثرات متقابل با روغن ندارد، بدین معنا که روغن ترانسفورماتور را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.
رزین و هاردنر استفاده شده سبب حفاظت از سطوح هسته ترانسفورماتور می‌گردد.
نیاز شماره 51

## Slide 17
الزامات فنی و استانداردها
مطابقت با استاندارد : IEC 216
ویسکوزیته: 65-75 second
ضریب دی الکتریک: 3.14
جرم ویژه در 25°C: 1180±20
نقطه اشتعال: ≥165 °C
زمان ژل شدن در 100°C: 18-25 min
نیاز شماره 51

## Slide 18
تشریح و تعریف مسئله
رزین و هاردنر و پودر آلومینا و پودر کوارتز
52
رزین بر پایه اپوکسی و هاردنر بر پایه پلی آمید می‌باشد.
این مواد نقش نگه‌دارندگی اکتیوپارت به کف مخزن و درپوش در ترانسفورماتور را دارد.
این سیستم اثرات متقابل با روغن ندارد، بدین معنا که روغن ترانسفورماتور را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.
استفاده از این مواد سبب بهبود انتقال حرارتی در ترانسفورماتور می‌شود.
این مواد همچنین استحکام فیزیکی ترانسفورماتور را نیز افزایش می‌دهد.
استفاده از این مواد سبب به حداقل رساندن لرزش اکتیوپارت می‌شود.
نیاز شماره 52

## Slide 19
الزامات فنی و استانداردها
مطابقت با استاندارد ITS-MC01-01
استحکام کششی: 35-45 MPa
کشش سطحی: 0.70-0.80 %
دمای انتقال شیشه‌ای: 55-65 °C
کلاس حرارتی رزین، هاردنر، هیدروکسی آلومینیوم و سیلیکا: F و بر اساس استاندارد IEC 60085
استحکام خمشی: 55-65 MPa
نیاز شماره 52

## Slide 20
تشریح و تعریف مسئله
فویل آلومنیومی ترانسفورماتور خشک
53
در ترانسفورماتورهای خشک و روغنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از این فویل ها برای ساخت بوبین های فشار قوی استفاده می‌شود.
فویل های آلومنیومی از ضخامت 0.2تا 3mm در ترانسفورماتور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فویل های آلومنیومی به صورت استریپ(نوار) و فویل شیت( صفحه) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این فول ها در ضخامت ها و ارتفاع های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نیاز شماره 53

## Slide 21
الزامات فنی و استانداردها
مطابقت با استاندارد: UNI 9001-2
استحکام کششی: 65-95 N/mm2
تنش تسلیم: حداقل 20 N/mm3
هدایت الکتریکی: 2.09 W/(cm.K)
تلرانس‌های ابعادی فویل: DIN EN 546
درصد ازدیاد طول: حداقل 30%
نیاز شماره 53

## Slide 22
تشریح و تعریف مسئله
باند شیشه‌ای
54
باند شیشه‌ای یا فایبرگلاس از جنس فیبر شیشه می‌باشد.
باند شیشه‌ای در ضخامت 0.35×0.25 mm مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این باندها در ضخامت و عرض‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از این باندها برای مهار هسته استفاده می‌گردد.
از باندهای شیشه‌ای همچنین برای بستن قسمت‌های مختلف ترانسفورماتور استفاده می‌گردد که نیاز به محکم کاری دارند.
نیاز شماره 54

## Slide 23
تشریح و تعریف مسئله
رول مش مخصوص ترانسفورماتورخشک
55
رول مش مورد استفاده در ترانسفوماتور خشک از جنس فایبرگلاس می‌باشد.
کلاس حرارتی این رول مش ها F است.
رول مش‌ها در چهار ضخامت مورد استفاده قرار می‌گیرد:
1.5×1300mm
1.5×1000mm
2×1300mm
2×1000mm
در سیم پیچی فشار قوی رزین ریخته گری ترانسفورماتور ها از این رول مش ها استفاده می‌شود.
هدف اصلی استفاده از این رول مش ها استحکام بوبین است.
نیاز شماره 55

## Slide 24
تشریح و تعریف مسئله
کاغذ پرس اشبان
56
کاغذ عایقی( پرس اشبان) با پایه سلولزی در ترانسفورماتور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کاغذ پرس اشبان در ضخامت، عرض و مشخصات فنی مختلف مورد استفاده می‌گیرد.
ضخامت کاغذ عایقی مورد استفاده در ترانسفورماتور ها mm 0.105 است.
هدف اصلی استفاده از کاغذ عایقی در ترانسفورماتور ایزوله‌بندی سیم است.
درجه پلیمریزاسیون باید بین 1200 تا 1400 باشد.
نیاز شماره 56

## Slide 25: پرس اشبان
تا ضخامت 6 ميليمتر
DIN 7733
ضخامت يک ميليمتر و کمتر: PSP3055، ضخامت بیش از يک ميليمتر: PSP3052
رول / ورق تخت
رنگ قهوه‌ای طبيعی
نیاز شماره 57

## Slide 26
تشریح و تعریف مسئله
رنگ آمیزی رادیاتور
58
فرآیند رنگ‌آمیزی رادیاتور به صورت سیستم بارشی انجام می‌گیرد.
لایه اول از رنگی با پایه رزین اپوکسی با هدف ضدخوردگی رادیاتور
لایه دوم از رنگی با پایه رزین اپوکسی با رنگ دانه ها و ترکیبات افزودنی متفاوت با هدف محافظت از لایه اول و تاخیر نفوذ رطوبت به این لایه
لایه سوم از رنگی با پایه پلی اورتان به منظور حفاظت لایه اول و دوم در برابر شرایط محیطی
رنگ با پایه پلی اورتان مقاوم در برابر اشعه UV می‌باشد
سیستم رنگ سه لایه بر طبق استاندارد ISO 12944، دوام (Durability) بین 5 تا 15 ساله دارد.
نیاز شماره 58

## Slide 27: شیر اطمینان فشار
R1
محدوده عملکرد فشار: 0.15~0.7 بار
بدنه فلزی با درپوش پلاستيکی
باز شدن و تخليه روغن در صورت افزايش فشار داخلی
نیاز شماره 59

## Slide 28: رول خام هسته
عرض: 1000ميليمتر
DIN EN 10107
1.05 وات بر کيلوگرم، ضخامت های 0.23 تا 0.3 ميليمتر
رول
ورق هسته الکتريکی با دانه‌های جهت‌دار
نیاز شماره 60

## Slide 29: واشر کرک رابرز
ضخامت تا 6 میلیمتر
ترکيبات: لاستيک نيتريل و دانه های گرانول کرک سايز 0.5 تا 1 ميليمتر
تخت
مقاوم در برابر روغن و ازن محدوده مقاومت دمايي : 30- تا 100 درجه
نیاز شماره 61

## Slide 30: ترمومتر روغن
G1
DIN 16160-2
زينه بندی: 0 تا 120 درجه
دو کنتاکت الکتريکی
دارای نشان دهنده حداکثر
نیاز شماره 62

## Slide 31: رله بوخهلتس
DN 25
DIN 42566
اتصال به صورت فلانشی با چهار پيچ
دو کنتاکت الکتريکی
سه عملکرد 1- هشدار در افت روغن، 2- قطع در کاهش روغن ، 3- قطع در صورت جريان شديد روغن
نیاز شماره 63

## Slide 32: شیر تخلیه مخزن
A22,A31
DIN 42551
دارای دو سوراخ کوچک و بزرگ برای نمونه برداری و تخليه
شامل سه قطعه مغزی برنجی، بوشن و پوسته محافظ
دارای سوراخ ريز جهت پلمب کردن
نیاز شماره 64

## Slide 33: سیلیکاژل
قطر 2 تا 5 ميليمتر
ماده اصلی: دی اکسيد سيليسيم
در رنگهای اوليه آبی و نارنجی
گرانول کروی
بسته بندی در بسته های پلی اتيلن در داخل جعبه‌های فلزی
نیاز شماره 65

## Slide 34: روغن نمای کنتاکت دار
نشان دهنده سطح روغن: MIN,+20°C,MAX
دو کنتاکت الکتريکی
دارای شناور پلی یورتان (توپر)، قطر صفحه نمايشگر: 160 ميليمتر
نیاز شماره 66

## Slide 35: قطعات برنجی (کفشک و بلت)
قطر بلت خام: 12،20،30،42 ميليمتر
توليد کفشک به روش فورج و ماشينکاری
تهیه شده از :Cu Zn40 Pb2، DIN 17672
نیاز شماره 67

## Slide 36: چرخ ترانسفورماتورهای توزیع
Φ150,Φ200
با پوشش نهایی رنگ
غلطک چرخ تهیه شده از : GG-20، DIN 1691
قطعات مهار غلطک چرخ از فولاد ساختمانی
نیاز شماره 68

## Slide 37: روغن نمای هرمتیک
R1 1/2
نشان دهنده دو رنگ جهت سطح روغن
بدنه فلزی
دارای شناور پلی یورتان (توپر)
نیاز شماره 69

## Slide 38: واشرهای لاستیکی NBR
ورق تا ضخامت 6 ميليمتر
مقاوم در برابر روغن و ازن
تخت، اورينگ و با مقطع نيم دايره
محدوده مقاومت دمايي : 30- تا 100 درجه
نیاز شماره 70

## Slide 39: ترمومتر سیم پیچ
G1
زينه بندی: 0 تا 160 درجه
چهار کنتاکت الکتريکی
دارای نشان دهنده حداکثر قطر صفحه نمايشگر: 160 ميليمتر
نیاز شماره 71

## Slide 40: بلت جوش
M6,M10
دارای پوشش نهایی گالوانيزه
Mild steel 4.8، ISO 898
امکان جوشکاری با گان مخصوص به همراه گل جوشکاری سراميکی
نیاز شماره 72

## Slide 41
با تشکر
02188398543 - 02188398563
www.boomerangtt.com
boomerangtt
boomerangtt